|  |  | Приложение 1 к |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальному |  |
|  | Дефектная ведомость | контракту |  |
|  | на выполнение общестроительных работ в МОУ ДПОС «Центр Диалог» |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 5,39 |
|  | Оконные блоки 2050х2050 – 26 шт. 2000х1700 - 4 шт. 1900х2300 -80 шт. 1900х3500 – 10 шт. |  |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,4 |
|  | (замена оконной витрины на лестнице к конференц-залу) |  |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 5,79 |
| 4 | Смена водоотливов (из оцинкованной стали с полимерным покрытием ) (макрофлекс -41баллонов. Герметик- 6л.) | 100 м | 2,56 |
|  | 7/2,56 |  |  |
| 5 | Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м, шириной 400мм (макрофлекс-120 баллонов) | м | 251,1 |
| 6 | Уплотнение стыков лентой ПСУЛ | 100 м | 7,24 |
| 7 | Уплотнение стыков лентой водоизоляционной | 100 м | 4,85 |
| 8 | Уплотнение стыков лентой лентой пароизоляционной | 100 м | 7,24 |
| 9 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,4 |
| 10 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов с утеплением минватой-29,82 м3 | 100 м2 | 2,895 |
| 11 | Заделка швов откосов макрофлексом (103 бал.) | 100 м | 7,24 |
| 12 | Установка уголков металлических перфорированных | 100 м | 7,24 |
| 13 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,37 |
| 14 | Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ПВХ 21-13 – 6 шт.) с заделкой стыков макрофлексом-21 бал. | 100 м2 проемов | 0,37 |
| 15 | Установка дверных приборов (замков) | 100 шт. | 11 |
| 16 | Устройство входа в подвальное помещение (разборка бетонных перекрытий) | м3 | 1,8 |
| 17 | Устройство бетонной лестницы в подвал | м3 | 3 |
| 18 | Разборка: стен кирпичных (перегородка в приемной) | 1 м3 | 1,5 |
| 19 | Устройство лестница из бетона в приемной | 100 м3 бетона в деле | 0,021 |
| 20 | Установка элементов каркаса: из брусьев (для устройства обшивки радиаторов отопления) | 1 м3 древесины в деле | 0,02 |
| 21 | Установка декоративных решеток на радиаторы отопления | 100 м2 обшивки | 0,054 |
| 22 | Разборка лестниц бетонных в приемной | 100 м3 бетона в деле | 0,06 |
| 23 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 | 19,74 |
| 24 | Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до: 5 планок | 100 мест | 0,21 |
| 25 | Установка элементов каркаса: из брусьев (подиум) | м3 | 0,5 |
| 26 | Обшивка каркасных стен: фанерой (подиум) | 100 м2 обшивки | 0,05 |
| 27 | Устройство покрытий: из фанеры (подиум) | 100 м2 | 0,1 |
| 28 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (под плитку в приемной) | 100 м2 | 0,72 |
| 29 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (приемная) | 100 м2 | 0,72 |
| 30 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию: 'плавающим' методом с устройством звукоизоляционной прокладки (подиум в ауд.113) | 100 м2 | 0,1 |
| 31 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 22,8 |
| 32 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 22,8 |
| 33 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до20 мм | 100 шт. | 68,4 |
|  |  | 68,4 |  |
| 34 | Очистка поверхности щетками (потолков) | м2 | 1770 |
| 35 | Огрунтовка потолков | 100м2 | 11,6 |
| 36 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (русты) | 100 м2 | 1,05 |
| 37 | Проклейка стыков плит перекрытия | 100 м2 | 1,66 |
| 38 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкция потолков за два раза ветонитом | 100 м2 | 17,7 |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 11,6 |
| 40 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 | 6,1 |
| 41 | Устройство подвесных потолков типа "Байкал" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3,25 |
| 42 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции | 100 м2 | 0,1624 |
| 43 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 4,5 |
| 44 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (дверных) | 100 м2 | 0,26 |
| 45 | Очистка поверхности щетками (стен) | м2 | 1900 |
| 46 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкция стен за два раза ветонитом с предварительной грунтовкой | 100 м2 | 19 |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 19 |
| 48 | Очистка поверхности щетками (дерево) | м2 | 267 |
| 49 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,5 |
| 50 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза заполнений проемов дверных | 100 м2 | 1,17 |
| 51 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,32 |
| 52 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,32 |
| 53 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 2,2 |
| 54 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 3 раза | 100 м2 | 19,74 |
| 55 | Разборка облицовки стен их декоративного бумажно-слоистого пластика по деревянной обрешетке (тамбур) | 100 м2 | 0,383 |
|  |  | 0,383 |  |
| 56 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,173 |
| 57 | Установка узлов учета тепла, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 2 |
| 58 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ)) 10 | 1 система | 2 |
| 59 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 15 |
| 60 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 шт. | 160 |
| 61 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м 2 | 100 м | 9,56 |
| 62 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600x600 | 1 шт. | 1 |
| 63 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,3 |
| 64 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,7 |
| 65 | Смена покрытий полов из линолеума (из ковролина) | М2 | 107 |